## Slide 1: Comprendre le fonctionnement d’un réseau
Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique
1 attendu de fin de cycle
2 solutions intéressantes
Dotation
CISCO
Expérimenter par le matériel
Expérimenter virtuellement
Formations 2017-2018

## Slide 2: Utilisation du matériel Cisco
Rappel : Cisco nous a fourni un ensemble de cours en ligne et hors-ligne pour nous former et utilisables avec les élèves (sur sélection par le professeur)
Branchement et premier démarrage
Mise à jour du firmware et passage en français
Exercices avec difficultés progressives
Les fichiers de mise à jour et de langue sont ICI
Notes: On prend le temps ici de proposer aux collègues de faire la mise en route et la mise à jour de leurs routeurs avec eux pendant la matinée !

## Slide 3: Des activités réseaux accessibles aux élèves !
Vérifier l’éventuelle mise à jour des fiches ICI
Notes: Insister auprès des collègues sur le fait que ces activités ont été testés avec des élèves !

## Slide 4: 1 ère activité : Sécurité d’un réseau
Situation déclenchante : les 3 1ères minutes de Zone Interdite – La vie privée en danger
Comment pourrait-on détecter une intrusion sur un réseau informatique ?
Trouver une application mobile permettant de lister les appareils connectés à un réseau.
Connecter les tablettes au Réseau d’expérimentation techno :
          SSID : TechnoExp
          Clé wpa : TechnoEleves
Installer l’application FING sur la tablette et utiliser la pour identifier les appareils connectés au réseau.
Quelles sont les informations obtenues ? Que signifient-t-elles ?
    noter les 3 premières lignes de résultats et trouver ce qu’elles signifient,
    trouver l’adresse de votre tablette
    qu’est-ce qu’il y a à l’adresse 192.168.1.1 ?
  y-a-t-il un intrus ? Si oui lequel ? pourquoi celui-ci ?

## Slide 5: Pour aller plus loin !
Niveau 1 Découverte | Niveau 2 Approfondissement | Niveau 3 Maîtrise
1 - Se connecter au réseau Wifi à partir d’une tablette ou d’un pc portable | 4 - Mettre en œuvre une caméra IP avec IPWebcam | 7 - Sécuriser son réseau (blocage d’une machine?, ajout d’un proxy?, firewall?...)
2 - Réaliser des tests de communication entre 2 périphériques avec PING | 5 - Distribuer un site à partir d’un serveur Web avec SimpleHTTPServer | 
3 - Rechercher sur le réseau les périphériques connectés avec FINGNetworkTools | 6 - Distribuer un serveur de fichier avec TinyFTPServer | 
Les applications nécessaires pour les activités réseaux

## Slide 6: Packet Tracer
Les activités réseaux avec le logiciel
De nombreuses vidéos à destination des professeurs pour la prise en main de Packet Tracer ont été faites.
Pour chaque activité vue précédemment :
  1 simulation avec Packet Tracer
  1 tutoriel vidéo.
Ex : Dessin du réseau du collège

## Slide 7: Limitations avec Packet Tracer V7
Une identification est demandée au démarrage
Connexion à l’aide de votre identifiant Cisco – NetAcad
Pour les élèves : Connexion en mode Invité
Une limitation :
  10 enregistrements par poste et par élève
  (pas d'enregistrement régulier…)

## Slide 8: 1ère activité
avec Packet Tracer
Se connecter en mode Invité
Dessiner un mini réseau contenant un routeur WRT300N (le plus proche de notre routeur Cisco), une tablette, un smartphone, un PC fixe, un PC portable en Wifi.
Relier le PC fixe au routeur avec un câble Ethernet (sur des ports FastEthernet)
Visualiser les adresses IP (souris sur les appareils)
Tester la communication par un Ping ou un
Vous pouvez paramétrer la sécurité du réseau Wifi (Clic droit-Configuration-Wireless ou sans fil) :
          SSID : TechnoExp
          Clé wpa2-psk : TechnoEleves
Pour aller plus loin dans la prise en main : Tutoriels vidéo

## Slide 9: Les activités réseaux
Niveau 1 Découverte | Niveau 2 Approfondissement | Niveau 3 Maîtrise
0 - Initiation à Packet Tracer | 2 - Tester la connexion entre 2 appareils du même réseau | 4 - Mettre en œuvre une caméra IP 5 - Diffuser un site HTTP
1 - Dessine moi un réseau (domestique et/ou du collège) | 3 - Lister les machines sur le réseau | 6 – Simuler serveur Web 7 – Simuler le routage sur Internet
avec le logiciel Packet Tracer

## Slide 10: Mise en œuvre d’une caméra IP
Vidéo de la séance

## Slide 11: Synthèses - Evaluation
Lien vers les fiches