## Slide 1: Exemples de situations déclenchantes et d’activités
L’éclairage automatique
Le chauffage de maison
L’alarme
Vers le véhicule autonome
Sortir d’un labyrinthe
Le parking souterrain avec affichage
L’arrosage automatique
Le store motorisé à régulation de luminosité
Le bandeau de LED
Pour étudier les propriétés des signaux
Et pour débuter avec mBot

## Slide 2
Le parking sous terrain avec affichage
On souhaite indiquer aux automobilistes s’il reste de la place ou si le parking est complet.
Capacité du parking 10 places.
Attendus de fin de cycle travaillés :
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 3
Liste du matériel :
Un capteur pour incrémenter
L’écran de mBlock, le port série sur Ardublock ou l’afficher LCD grove.
Proposition de décomposition pour des élèves
  1ère partie : Ecrire l’algorigramme
  2ème partie : Sur mBlock, Créer une variable pour compter.
  2ème partie : On incrémente la variable jusqu’à 10 à l’aide d’un capteur/ d’une touche du clavier.
    Après cela on affiche « complet »
  2ème partie : On ajoute un autre capteur pour afficher à nouveau qu’il y a de la place.
  Pour aller plus loin:
  On souhaite pouvoir mettre de côté jusqu’à 2 places de parking pour le personnel du parking.
Proposition de décomposition de la partie « DESIGN » pour des élèves:
  1ère partie : repérage de l’environnement du système: les informations captées
  2ème partie : identifier les consignes affichées pour les automobilistes

## Slide 4
Arrosage automatique à des horaires précis
On souhaiterait arroser nos plantes tous les jours à la même heure.
Quand le sol sera suffisamment humide le système stoppera l’arrosage.
Attendus de fin de cycle travaillés :
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 5
Liste du matériel :
Un capteur d’humidité (un potentiomètre peut faire l’affaire)
Affichage : l’écran de mBlock, le port série sur Ardublock ou L’afficheur LCD grove.
Un module DEL qui remplace l’électrovanne d’arrosage.
Proposition de décomposition pour des élèves
  1ère partie : Ecrire l’algorigramme
  2ème partie : Savoir afficher l’heure (écran mBlock, LCD Grove ou port série d’Ardublock) utilisation des variables.
  3ème partie : Quand on appuie sur la barre espace, l’heure est affichée.
  4ème partie : Faire dire au lutin « arrêt » (mBlock) ou éteindre la DEL lorsque l’on presse sur une touche ou lorsque l’humidité est suffisante (bouton poussoir ?).
  5ème partie : rendre tout automatisé avec réglage du créneau d’arrosage.
  Pour aller plus loin:
  Certaines plantes ont moins besoin d’eau, créer des profils d’arrosage, une fois tous les jours et une fois tous les 2 jours.

## Slide 6
Réglage de la luminosité d’une pièce à l’aide d’un store motorisé
En journée, en fonction de la luminosité extérieure, le store est actionné soit pour s’ouvrir soit pour se fermer.
Le store possède un moteur, un capteur en position basse et un autre en position haute.
Attendus de fin de cycle travaillés :
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 7
Proposition de décomposition pour des élèves
  1ere partie : mettre en œuvre un servomoteur à rotation continue : quand on appuie sur un bouton, le moteur tourne dans un sens. Quand on appuie sur un autre bouton poussoir dans l’autre sens.
  2ème partie : Ajout du capteur de luminosité extérieur
  3ème partie Afficher la valeur et faire tourner le servomoteur quand la luminosité est faible/forte.
  4ème partie : en fonction de la luminosité, le servomoteur tourne dans un sens ou dans l’autre.
  Pour aller plus loin:
  On ajoute un capteur de luminosité à l’intérieur du domicile.
  De 8h à 16h le store ne se fermera jamais complètement. Mais juste assez pour avoir la luminosité extérieure divisé par 2.
Liste du matériel :
2 capteur de luminosité
Un servomoteur à rotation continue. ou modélisation avec mBot !
2 bouton poussoirs pour symboliser le niveau haut ou le niveau bas.

## Slide 8
Bandeau de LED
On souhaite faire varier l’ambiance lumineuse de notre bureau à l’aide d’un bandeau de LED.
On commandera les couleurs en appuyant plus ou moins longtemps sur les touches R pour rouge, V pour Vert et B pour Bleu.
Attendus de fin de cycle travaillés :
Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 9
Liste du matériel :
Un shield fait maison !
Utilisation des broches PWM de la carte Arduino 3,5 et 6 ou modélisation avec mBot !
Proposition de décomposition de la programmation pour des élèves:
  1ère partie : incrémenter une variable en fonction du temps appuyé sur une touche.
  2ème partie : limiter la variable de 0 à 255. Lorsque que 255 est atteint, alors recommencer depuis 0.
  3ème partie : Sur mBlock envoyer les valeurs sur les broches PWM 3,5 et 6 ( Rouge le vert et bleu)
  Pour aller plus loin:
  Réaliser l’application sur Appinventor ,
  3 curseurs qui envoient par Bluetooth des valeurs de 0 à 255.
Proposition de décomposition de la partie « DESIGN » pour des élèves:
  1ère partie : mettre en place le bandeau de DEL dans son environnement.
  2ème partie : identifier les conditions d’utilisations et les performances attendues de l’objet à créer.

## Slide 10: Vers le véhicule autonome … Comment programmer un régulateur adaptatif ?
S’adapter à un véhicule plus lent …
Modélisation avec des robots (mBOT ou autres)
Quel capteur utiliser ?
Quelle difficulté ?
Source : Peugeot France - https://www.youtube.com/channel/UCoJ4Bse8OYipykwYkVgAHzQ
Attendus de fin de cycle travaillés :
Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.
Lien vers une solution

## Slide 11: Vers le véhicule autonome … Comment programmer un maintien dans la voie ?
Modélisation avec des robots (mBot ou autres)
Quel capteur utiliser ?
Quelle différence entre une ligne centrale et des lignes latérales ?
Source : Peugeot France - https://www.youtube.com/channel/UCoJ4Bse8OYipykwYkVgAHzQ
Lien vers une solution

## Slide 12: Comment sortir d’un labyrinthe ?
Quel algorithme ?
Quelle difficulté avec un mBot simple ?
Comment faire des lignes droites et des virages à 90° ?
Modification du mBot de base avec orientation du capteur de distance par un servomoteur
Attendus de fin de cycle travaillés :
Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 13
L’éclairage automatique
La famille KIAGI, fait construire sa nouvelle maison. Elle souhaite installer des lampes extérieures qui s’allument toutes seules quand une personne s’approche de la porte d’entrée. Avant de choisir une solution existante dans un magasin spécialisé, elle vous demande de lui expliquer le fonctionnement de cette technologie.
Attendus de fin de cycle travaillés :
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 14
Liste du matériel :
Carte Arduino Uno + shield grove
Détecteur de présence (PIR )
Bouton poussoir (BP)
LED
Capteur de luminosité
Branchements :
A1 : Capteur de luminosité
D2 : LED
D3 : BP
D4 : PIR
Cliquer pour visualiser une solution …

## Slide 15
Le chauffage de la maison
Monsieur KIAGI souhaite réguler le chauffage dans sa maison pour garantir une bonne température sans devoir toujours se rendre au sous-sol pour allumer ou éteindre sa chaudière. Il aimerait également être sûr de ne plus chauffer quand les fenêtres sont ouvertes. Comment pourrions-nous faire pour l’aider avec les moyens dont dispose le collège ?
Attendus de fin de cycle travaillés :
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 16
Liste du matériel :
Carte Arduino Uno + shield grove
Interrupteur à lame souple (ILS)
Bouton poussoir (BP)
LED (pour simuler le fonctionnement de la chaudière )
Capteur de température
Branchements :
A1 : Capteur de température
D2 : LED
D3 : BP
D4 : ILS
Cet exemple nécessite l’installation de l’extension TS fournit par Technologie Services ou d’installer la bibliothèque du capteur de température.
Cliquer pour visualiser une solution …

## Slide 17
L’alarme
Les statistiques récentes montrent une hausse constante des cambriolages. En effet, en France on estime qu'il y a un cambriolage toutes les 90s. Le dépôt de Technologie n'a pas encore d'alarme. Il serait intéressant de proposer à Mme la Principale une solution pour protéger le dépôt. Comment pourrions-nous faire avec les moyens dont dispose le collège ?
Attendus de fin de cycle travaillés :
Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

## Slide 18
Liste du matériel :
Carte Arduino Uno + shield grove
Barrière infra rouge (IR)
Détecteur de présence (PIR )
Buzzer
Bouton poussoir (BP)
LED
Branchements :
D2 : Buzzer
D3 : BP
D4 : IR récepteur
D5 : PIR
D6 : LED
D8 : IR émetteur
On peut également rajouter un ILS pour la détection de l’ouverture d’une fenêtre.
Cliquer pour visualiser une solution …

## Slide 19: D’autres idées d’approches …
Propriété des signaux
Mesures de temps - de vitesse …
Attendus de fin de cycle travaillés :
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet.
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.
Lien vers une solution