## Slide 1: 01/06/2021 Fabrice Cizeron - Guillaume Martin
Diagrammes SysML en Technologie
-
Contenu des diagrammes
V7

## Slide 2: Démarche de réalisation des diagrammes
Il n'existe pas de méthode « systématique » pour rédiger les diagrammes en SysML.
Au contraire :
  rédaction d’une première esquisse des diagrammes
  Amélioration de chaque diagramme, par itérations successives.
L’ordre dépend aussi de la démarche pédagogique :
  Analyse de système existant
  Démarche de projet
Lien vers les tutos vidéos Visual Paradigm

## Slide 3: Le diagramme initial des besoins
Ce n’est pas un type de diagramme particulier de la norme SysML mais un premier niveau de diagramme des exigences.
Constat d’un problème à résoudre
Un besoin est identifié
Un service (mission – Fonction d’Usage) va répondre au besoin
Le système va satisfaire cette mission
Notes
Bloc
Exigences

## Slide 4: Le diagramme de contexte
Là encore, ce n’est pas un type particulier de la norme SysML mais il peut être réalisé par un diagramme de blocs
Recense les interacteurs humains ou non humains externes au système
Les éléments internes (moteurs), n’apparaissent pas
Seuls les éléments extérieurs ayant une interaction (peuvent être présents dans un scénario, une séquence) apparaissent.
Les autres éléments extérieurs contraignants apparaitront dans le diagramme d’exigence
Générateur nucléaire interne
Le diagramme n’étant pas normalisé plusieurs interprétations existent sur les 2 points précédents. À vous de choisir en fonction de votre besoin … exemple
Block et externe facultatifs en collège
Photos ou images possibles en collège
Tuto Visual Paradigm

## Slide 5: 2ème interprétation
Tout élément extérieur apportant des contraintes/exigences est ajouté

## Slide 6: Le diagramme des cas d’utilisation
Élément du cahier des charges, il permet de définir les services rendus aux utilisateurs par le système : les cas pour lesquels le système est ou sera utilisé.
En conception, ce diagramme est utilisé entre un client et le concepteur. En lecture il reflète la pensée du client en terme d’usage du système.
Les cas d’utilisation sont liés aux acteurs extérieurs (venant du diagramme de contexte) concernés. Le lien d’association peut amener à un diagramme de séquence.
On définit bien le système et sa frontière
Des sous-services peuvent apparaitre aussi (éviter en collège)
Les services vont générer des exigences fonctionnelles qu’on retrouvera dans le diagrammes des exigences
Frontière du système
Acteurs secondaires à droite
Acteurs humains à gauche
Tuto Visual Paradigm
Comportemental

## Slide 7: Le diagramme de séquence
Il décrit les scénarios d’interactions d’utilisation du système (cahier des charges des interactions entre le système et l’utilisateur)
Chaque cas d’utilisation doit pouvoir donner lieu à au moins un diagramme de séquence (sinon ce n’est pas un cas d’utilisation)
Ce diagramme répond au « comment on interagit avec le système » et non au « comment le système va traiter ces interactions » (ce qui sera fait par un algorithme dans le diagramme d’activité)
Système
Acteurs secondaires à droite
Utilisateur à gauche
Ligne de temps
Envoi de message
Réponse
Message interne
Tuto Visual Paradigm
Comportemental

## Slide 8: Le diagramme des exigences
Les services rendus (cas d'utilisation) et les différents contextes liés au système génèrent des exigences.
Pour les élèves contrainte ≈ exigence
La différence est le point de vue :
  Pour le système qui subit, c’est une contrainte
  Pour le client, le fabricant, qui impose, c’est une exigence
Les exigences portent sur le système ou ses constituants: « le système doit... » (à faire écrire par les élèves !)
Plus tard afin d'éviter la répétition, cette première partie de la description d'une exigence peut être sous entendue et remplacée par le verbe à l'infinitif qui suit (à voir …)
Le diagramme des exigences cartographie les exigences, classifie et articule ces exigences selon la nature de leur relation (décomposition multiple, exigence induite par une autre, précision,…). C’est une carte mentale avec plus de précision dans la nature des relations.

## Slide 9: Le diagramme des exigences
Nom de l’exigence
Description textuelle - Critère
Niveau
Textes de flèches inutiles en collège
1 - On part de la Fonction d’Usage (Principale) du Système
2 - On peut organiser les exigences par types
3 – Chaque cas d’utilisation (service rendu) doit amener à une exigence fonctionnelle (fonction technique)
4 – Au cours de l’étude les exigences sont raffinées
5 – En phase de conception, les solutions techniques (blocs internes) apparaissent
Tuto Visual Paradigm

## Slide 10: Le diagramme de définition des blocs
Flèches simples suffisantes en collège
Tuto Visual Paradigm
Structurel
Il fourni une cartographie de l’organisation des éléments du système, une architecture. Cette classification offre une vision structurée des éléments du système. Si cette classification est fonctionnelle, cela aide l’élève à construire sa représentation intellectuelle d’un système technologique.
Important pour définir le vocabulaire, les noms des parties du système
Il peut définir les caractéristiques de chaque élément (attribut « valeur »).
Faut-il le faire faire ou le donner aux élèves ?
Caractéristiques possibles

## Slide 11: Le diagramme des blocs internes
Il défini et représente les flux (énergie – information – matière) passant entre les blocs internes
Il est plus souple que les classiques chaines d’énergie et d’information et donc plus proche de la réalité
Il permet d’expliquer, de comprendre ou d’imaginer le fonctionnement du système
Tuto Visual Paradigm
Structurel
1 - Blocs du diag de définition des blocs
2 – Ports orientés
3 – Connecteur
4 – Flèche de flux
5 – Nature du flux

## Slide 12: Retrouver nos chaines d’énergie et d’information
Les notions de chaines d’énergie et chaines d’information sont au programme, il est donc nécessaire de les traiter !
Elles sont un mélange de structurel et de comportemental
Il suffit de rajouter les fonctions des blocs (avec du texte) au diagramme des blocs internes qui a été organisés comme nos chaines habituelles
Tuto Visual Paradigm
Structurel
Comportemental
Capter
Traiter
Communiquer
Alimenter ou Stocker
Distribuer
Convertir
Transmettre
Consignes
Informations
Ordres
Action :

## Slide 13: Le diagramme d’activité
Il sert à définir comment se comporte le système dans un état donné
Il remplace l’algorigramme
Il se compose :
  d'une situation initiale, marquée par un point noir
  d’actions, dans un rectangle au bords arrondis décrites par un verbe à l'infinitif
  de transitions, décrites par une flèche
  de conditions, décrites par un texte à côté de la flèche
  une fin (facultative), décrite par un point noir entouré
  de tests, dans un petit losange, accompagné par les réponses possibles à la question (qui n’apparait pas)
  C’est un diagramme dynamique: l’action suivante est déclenchée lors que la précédente est terminée
Tuto Visual Paradigm
Comportemental

## Slide 14: Le diagramme d’états
Il sert à décrire les différents états du système (ou d’un bloc) en fonction des événements qui lui arrivent.
Les éléments graphiques utilisés sont principalement des rectangles aux coins arrondis pour représenter les états.
Pour passer à l’état suivant :
  L’état précédent est actif (et son activité terminée)
  L’événement déclencheur survient
  La condition de garde est vrai (sinon l’événement est perdu)
  L’activité pendant l’état peut-être décrite (entry (à l’entrée) / do (activité durable) / exit (à la sortie))
  Pseudo état initial et final (idem diagramme d’activité)
Comportemental
Ou diagramme de machine d’états ou machine d’états ou automate à états finis
Événement déclencheur
Pseudo-état initial
Condition de garde
Etat
Activités
Transition

## Slide 15: Organisation et lisibilité des diagrammes
Dans Visual Paradigm, il est possible d’utiliser le diagramme de Package et d’y faire glisser tous les diagrammes pour obtenir une vue générale de la modélisation du système
Tuto Visual Paradigm